### Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem zamówienia są prace, mające na celu utrzymanie sprawności technicznej radiowych systemów antenowych, masztów, wysięgników antenowych, odciągów, antenowych kabli przesyłowych wraz ze złączami, oraz instalacji uziomowych, stanowiących elementy systemów łączności radiotelefonicznej Policji w woj. wielkopolskim.

1. Prace powyższe mają obejmować:

  - Przeglądy techniczne masztów i systemów antenowych - powinny być wykonywane 1 raz w roku i obejmować następujące prace:

- oględziny – sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji masztu oraz wysięgników antenowych (jeżeli występują), stanu złącz antenowych, stanu antenowego kabla koncentrycznego z uwzględnieniem prawidłowości mocowań do masztu i wsporników dachowych, ilości i stanu kablowych opasek uziemiających, ilości i stanu odgromników antenowych, szczelność przepustu dachowego (jeżeli występuje);

- sprawdzenie poszczególnych elementów odciągów, a w razie potrzeby regulację naciągu i pionowanie masztu;

- oczyszczenie śrub rzymskich i zabezpieczenie ich przed korozją;

- usunięcie widocznych ognisk korozji i zabezpieczenie ich przed rozprzestrzenianiem;

- sprawdzenie połączeń spawanych, złącz śrubowych, a w razie potrzeby likwidację   nieprawidłowości;

- sprawdzenie ciągłości instalacji uziemiającej maszt i współpracujące z nim urządzenia, 
a w razie potrzeby usunięcie nieprawidłowości;

- pomiar rezystancji uziomu masztu antenowego;

- wynik przeglądu technicznego należy udokumentować:

  - „Protokołem stanu technicznego masztu” zawierającym orzeczenie o stanie masztu i ewentualnym opisem stwierdzonych nieprawidłowości i wymaganych prac;

  - „Protokołem pomiaru rezystancji uziomu masztu antenowego”

  - Do w/w protokółów należy sporządzić dokumentację fotograficzną masztu i systemów antenowych w wersji elektronicznej.

1.2	Pomiary torów antenowych

Wszystkie prace pomiarowe należy udokumentować odpowiednio:

- Protokołem pomiarów torów antenowych – zawierającym wynik pomiaru analizatorem antenowym, w postaci wykresu przedstawiającego charakterystykę toru antenowego (WFS) w funkcji częstotliwości w zakresie od 163 MHz do 175 MHz, wynik pomiaru długości kabli antenowych. Niezależnie od pomiaru analizatorem, należy dokonać pomiaru WFS reflektometrem dla min 10 W mocy emitowanej z nadajnika dla f= 164 MHz i f=173 MHz. Dla części torów antenowych wskazanych w zleceniu, pomiary należy przeprowadzić w zakresie częstotliwości od 146 MHz do 175 MHz i odpowiednio pomiar WFS dla f=148 MHz. Protokół powinien zawierać ewentualny opis stwierdzonych nieprawidłowości i wymaganych prac.

#### 2. Wykaz masztów przewidzianych do przeglądów i pomiarów w okresie obowiązywania umowy.

| WYSOKOŚĆ I TYP MASZTU | ILOŚĆ MASZTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEGLĄDU W OKRESIE TRWANIA UMOWY |
| --- | --- |
| rurowy do 5 m | 42 |
| do 10 m | 146 |
| do 15 m | 37 |
| do 20 m | 27 |
| do 25 m | 1 |
| powyżej 25 m | 2 |
| kratowy do 15 m | 4 |
| do 20 m | 5 |
| do 25 m | 4 |
| do 30 m | 1 |
| ogółem | 269 |

ILOŚĆ TORÓW ANTENOWYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO POMIARU W OKRESIE TRWANIA UMOWY

540

Uwaga:

Przedstawiony w tabeli zakres prac jest orientacyjny i może ulec niewielkim zmianom w trakcie realizacji umowy.

3.	Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Na wybór oferenta będą miały wpływ następujące czynniki:

  - Zaproponowane przez oferenta stawki ryczałtowe na przedmiotowe usługi zawierające ceny brutto  za usługę, obejmujące koszty dojazdu do poszczególnych masztów:

- za wykonanie przeglądów  technicznych w zakresie określonym w pkt 1.1:

| WYSOKOŚĆ I TYP MASZTU | PROPONOWANA JEDNOSTKOWA CENA BRUTTO ZA PRZEGLĄD | ILOŚĆ MASZTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEGLĄDU W OKRESIE TRWANIA UMOWY | WARTOŚĆ USŁUGI /BRUTTO/ |
| --- | --- | --- | --- |
| rurowy do 5 m |  | 42 |  |
| do 10 m |  | 146 |  |
| do 15 m |  | 37 |  |
| do 20 m |  | 27 |  |
| do 25 m |  | 1 |  |
| powyżej 25 m |  | 2 |  |
| kratowy do 15 m |  | 4 |  |
| do 20 m |  | 5 |  |
| do 25 m |  | 4 |  |
| do 30 m |  | 1 |  |
|  |  |  | SUMA |

-	za pomiary torów antenowych:

| PROPONOWANA CENA BRUTTO ZA DOKONANIE POMIARÓW TORU ANTENOWEGO | LICZBA TORÓW ANTENOWYCH | WARTOŚĆ USŁUGI (BRUTTO) |
| --- | --- | --- |
| ……………………. | 540 | …………….. |

4.Od oferentów wymagane jest:

- wykonywanie i dokumentowanie wszystkich czynności zgodnie z prawem,

- posiadanie uprawnień:

  - do przeglądów – uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjnym, SEP w zakresie eksploatacji i dozoru z pomiarami, uprawnienia wysokościowe,

  - do pomiarów torów antenowych – SEP w zakresie pomiarów i dozoru

  - do pomiarów instalacji uziomowych  – SEP w zakresie eksploatacji i dozoru z pomiarami.

- posiadanie potencjału technicznego i sprzętowego niezbędnego do terminowej i fachowej realizacji usługi,

- udokumentowane doświadczenie (referencje) w zakresie:

• wykonywania przeglądów masztów antenowych,

• instalacji anten radiokomunikacyjnych i budowy radiowych masztów antenowych,

• wykonywania pomiarów torów antenowych,

• wykonywania oraz pomiaru instalacji uziomowych.