| LP | Opis produktu |
| --- | --- |
| 1 | K1 – Krzesło stacjonarne na 4 nogach z podłokietnikami; kolor brzoza lub buk; bez tapicerki Wymagane wymiary, mieszczące się w przedziałach: Szerokość siedziska 390-440 mm Szerokość oparcia 390-440 mm Wysokość siedziska 440-460 mm Wysokość krzesła 830-855 mm Głębokość siedziska 430-460 mm Całkowita szerokość krzesła 520-580 mm Całkowita głębokość krzesła 525 -570mm Krzesło powinno posiadać następujące cechy i wyposażenie: Funkcja sztaplowania min. 6 sztuk Siedzisko i oparcie wykonane w całości z jednego kawałka sklejki bukowej gr. min.9mm laminowanej, profilowanej o kształtach zbliżonych do prostokąta Kubełek siedziska laminowany w kolorze brzoza lub buk. Stelaż ma posiadać konstrukcję stalową zespawaną z rurek o średnicy 18-22 mm, malowany proszkowo, w kolorze RAL 9006 ( spawy estetyczne z niewidoczna spoiną ). Nogi ustawione pod kątem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami Podłokietniki stanowią przedłużenie tylnych nóg Nakładki na podłokietniki skierowane do przodu lub tyłu wykonane ze sklejki pokrytej laminatem w kolorze brzoza lub buk Siedzisko połączone ze stelażem bez przewiercenia na wylot. Wymagane dokumenty: Świadectwo z badań wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczącą zgodności produktu z normą PN-EN 15373-2w zakresie wytrzymałości , trwałości i bezpieczeństwa dla mebli niedomowych . Przedstawienie świadectwa z badań według norm PN EN 13761 , PN-EN 1728 , PN-EN 1022 uważa się za niewystarczające. Sprawozdanie z badań toksycznych produktów spalania sklejki wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami normy PN-B-02855:1988 Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 Poglądowa grafika |
| 2 | K 2 – Krzesło zespolone belką, 3-siedziskowe , bez podłokietników, bez tapicerki Wymagane gabaryty i parametry pojedynczego siedziska: Szerokość siedziska 390-440 mm Szerokość oparcia 320-380 mm Głębokość siedziska 420-460 mm Wymagane gabaryty i parametry zestawu 3 osobowego: Wysokość całkowita: 840 mm Seat height: 430 - 450 mm Całkowita szerokość: 1540 mm Krzesło zespolone powinno posiadać : Trzy oddzielne siedziska, Stelaż składający się z chromowanej stalowej nogi oraz belki nośnej wykonanej z profilu 80x40x2 mm, malowanej proszkowo na kolor czarny lub Alu Mebel dostawiony do ściany zachowuje dystans do oparcia wynoszący 20 mm (oparcie nie rysuje ściany) Kubełek krzesła wykonany ze sklejki bukowej, 8-mio warstwowej o grubości około 10 – 11 mm Wymagane dokumenty: Sprawozdanie z badań toksycznych produktów spalania sklejki wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami normy PN-B-02855:1988 Świadectwo z badań wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z normą PN-EN 1021-1:2007, PN-EN 1021-2:2007 - dotyczy palności sklejki użytej do produkcji siedziska i oparcia krzesła. Poglądowa grafika |
| 3 | K3 – Krzesło zespolone belką, 4-siedziskowe , bez podłokietników, bez tapicerki Opis j.w. – z uwzględnieniem zmiany całkowitej szerokości dla zestawu 4 osobowego w zakresie 2030- 2050 mm. |
| 4 | K4 - Krzesło konferencyjne z pulpitem do notowania typu ISO Krzesło konferencyjne na metalowej ramie z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz podłokietnikiem ze składanym pulpitem. Nogi i wsporniki oparcia wykonane są ze stalowej rury owalnej 30x15x1.3 mm, poprzeczki ramy wykonano z rury stalowej fi 18x1.5mm. Rama pokryta farbą proszkową w kolorze Alu. Osłona oparcia wykonana z tworzywa sztucznego. Podłokietnik: gięty pręt stalowy fi 12mm, wykończony poliuretanem Pulpit wykonany jest z tworzywa sztucznego Stopki z tworzywa sztucznego zapobiegające zarysowaniom powierzchni. Podstawowe wymiary w zakresie Całkowita wysokość : 810 - 830 mm Wysokość siedziska: 460 - 480mm Szerokość siedziska: 465 - 485 mm Głębokość siedziska: 405 - 420 mm Wymiary pulpitu: 355x283 mm Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż : Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, wg EN 12947-2 Skład – 100 % Poliester Gramatura 250 g/m2 Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 Atest wytrzymałościowy: EN16139, EN1728, EN1022 |
| 5 | K6 - Krzesło konferencyjne typu ISO Krzesło konferencyjne na metalowej ramie z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz podłokietnikiem ze składanym pulpitem. Nogi i wsporniki oparcia wykonane są ze stalowej rury owalnej 30x15x1.3 mm, poprzeczki ramy wykonano z rury stalowej fi 18x1.5mm. Rama pokryta farbą proszkową w kolorze Alu, czarnym lub chromową powłoką galwaniczną.. Osłona oparcia wykonana z tworzywa sztucznego. Podłokietnik: gięty pręt stalowy fi 12mm, wykończony poliuretanem Podstawowe wymiary w zakresie Całkowita wysokość : 810 - 830 mm Wysokość siedziska: 460 - 480mm Szerokość siedziska: 465 - 485 mm Głębokość siedziska: 405 - 420 mm Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż : Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, wg EN 12947-2 Skład – 100 % Poliester Gramatura 250 g/m2 Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 Atest wytrzymałościowy: EN16139, EN1728, EN1022 |
| 6 | F1 – fotel obrotowy Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym , na podnośniku gazowym powinien posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach : Szerokość oparcia 425-490 mm Szerokość siedziska 450-470 mm Średnica podstawy 670 -700mm Regulacja wysokości podłokietników 200 mm – 280 mm , liczona od poziomu siedziska Regulacja wysokości siedziska 405 mm – 575 mm Wysokość całkowita 1025 mm – 1230 mm Wysokość oparcia 575 mm Głębokość siedziska 445-475 mm Podłokietniki z nakładkami PU Fotel musi posiadać: Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej półprzeźroczystej czarnej membrany. Rama stanowi integralną część wspornika w kształcie litery T mocowanego do mechanizmu. Pomiędzy przednią częścią wspornika oparcia a membraną znajduje się regulowane na wysokość podparcie lędźwiowe Rama oparcia wraz z membraną połączone są bez używania dodatkowych elementów mocujących ( np. śruba , klej ) Podparcie lędźwiowe wykonane na bazie formatki plastikowej tapicerowana od przodu pianką i czarną tkaniną Regulacja wysokości poduszki lędźwiowej w zakresie 70-80 mm Poduszka lędźwiowa samo dopasowująca do krzywizny pleców Siedzisko posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane są z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków. Siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 mm oraz ciętej pianki. Siedzisko o całkowitej grubości 60 mm Tył siedziska nieco uniesiony ku górze Podstawa pięcioramienna plastikowa o ramionach z wyraźnymi krawędziami i płaskiej górnej powierzchni. Kółka o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na twarde podłoże. Podłokietniki plastikowe z regulacją wysokości i miękką nakładką z PU. Zakres regulacji ich wysokości 70-80 mm. Mechanizm synchroniczny z blokadą w 4 pozycjach odchylenia , regulacją głębokości siedziska oraz regulacją siły nacisku na oparcie Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż : Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, wg EN 12947-2 Skład – 100 % Poliester Gramatura 250 g/m2 Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 Fotel musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm: PN- EN 1335 , PN-EN 1022 w zakresie wymiarów i wymagań wytrzymałościowych Poglądowa grafika |
| 7 | F2 – fotel do dyżurki do pracy w trybie 24/7 Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem Multiblock , na podnośniku gazowym powinien posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach : Wysokość całkowita 1190 mm – 1350 mm Wysokość siedziska 460 mm – 555 mm Szerokość oparcia w najszerszym miejscu 490 -530mm Szerokość siedziska 520 -550mm Zagłówek regulowany w zakresie min. 60mm Fotel musi posiadać: Siedzisko i oparcie na bazie formatki sklejkowej, w całości tapicerowane Oparcie i siedzisko wyprofilowane, zapewniające komfort użytkowania przez 24/7 Zagłówek zintegrowany z oparciem, tapicerowany, regulowany Podstawę pięcioramienną z polerowanego aluminium Kółka o średnicy 65 mm przeznaczone na miękką powierzchnię Podłokietniki stałe z tapicerowanymi nakładkami. Możliwość swobodnego kołysania oraz blokady oparcia w 5 położeniach . Mechanizm posiadający regulowaną sprężynę napięcia oparcia w zależności od wagi użytkownika. Dopuszczalne obciążenie krzesła – do 150 kg Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż: Ścieralność : 500.000 cykli Martindale Trudnopalność według normy EN 1021-1, EN 1021-2 Skład : 50% poliamid, 33% wełna, 10%visil, 7% wiskoza Gramatura: 430 g/m2 Fotel musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm: PN- EN 1335, PN-EN1022 w zakresie wymagań wytrzymałościowych |
| 8 | F3 – Fotel gabinetowy typu MIRAGE steel chrome z mechanizmem tilt szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie komfortowe, wysokie oparcie oparcie tapicerowane z obydwu stron skóra naturalną Mechanizm możliwość swobodnego kołysania się maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 13˚ możliwość blokady oparcia w pozycji do pracy regulacja siły oporu oparcia płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego stalowe podłokietniki z drewnianymi nakładkami tapicerowane w kolorze siedziska Podstawa stalowa, chromowana Kółka samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych Podstawowe wymiary: Całkowita wysokość: regulowana w zakresie 1040-1130 mm Szerokość całkowita: 600 mm Wysokość siedziska: regulowana w zakresie 450-540 mm Szerokość siedziska: 480 mm Głębokość siedziska: 515 mm Atest wytrzymałościowy: EN1335, EN1022 |
| 9 | F4 - Krzesło obrotowe na kółkach typu Master 211, z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym, musi posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach: Szerokość oparcia 460-470 mm w najszerszym miejscu Szerokość siedziska 490-500 mm Średnica podstawy Ø 655 mm Wysokość podłokietników 200 mm , liczona od najwyższego poziomu siedziska, z regulacją wysokości +70 mm Nakładka podłokietnika o szerokości 240-250 mm, Regulacja wysokości siedziska od poziomu 455 mm do poziomu 585 mm Wysokość całkowita od poziomu 970 mm do 1160 mm, Wysokość oparcia 530-540 mm Głębokość siedziska 430-440 mm Krzesło musi posiadać: • Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, z poliuretanowymi nakładkami na podstawę siedziska i plecy oparcia, w kolorze czarnym. • Łącznik oparcia oraz siedziska schowany w obudowie z tworzywa w kolorze czarnym. • Siedzisko i oparcie z pianki wylewanej. Szkielet siedziska i oparcia na bazie formatki sklejkowej. • Podłokietniki z regulacja wysokości z nakładkami PU • Podstawę pięcioramienną nylonowa w kolorze czarnym, • Regulacje siły odchylania siedziska • Mechanizm synchroniczny • Oparcie z regulacją odchylania, z 4 pozycjami blokowania, z mechanizmem anti schock – zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy • Regulacje wysokości oparcia z 10 pozycjami blokowania • Wyprofilowane oparcie poziomymi żebrowaniami Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż : Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, wg EN 12947-2 Skład – 100 % Poliester Gramatura 250 g/m2 Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 Krzesła musza posiadać atest: - wytrzymałościowy zgodnie z normą PN – EN1335, PN - EN 1022 - Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz. 973) |
| 10 | F5 – fotel gabinetowy typu MANAGER z mechanizmem tilt Fotel gabinetowy z mechanizmem TILT, obustronnie tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz stałymi podłokietnikami. Szkielet główny wykonany jest z 7 warstw. sklejki bukowej o gr. 10mm Siedzisko i oparcie: szkielet poduszki siedziska i oparcia wykonany z 3 warstw. sklejki bukowej o gr.4.5 mm i obłożony jest gąbką o gęst.40kg/m3 –gr.70mm, tapicerowany skórą naturalną Podłokietniki stałe, z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Podstawa krzesła – czarna, wykonana z tworzywa sztucznego. Samohamowne kółka fi50 mm do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych Mechanizm TILT - funkcje: - regulacja oporu oparcia za pomocą pokrętła pod siedziskiem, - odchylanie się oparcia w zakresie od 0˚ do +13˚, - blokada kąta odchylenia oparcia w pozycji do pracy, - możliwość swobodnego kołysania się Podstawowe wymiary: Całkowita wysokość regulowana w zakresie:1080 - 1170 mm Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 490 - 580 mm Szerokość siedziska: 500 mm Głębokość siedziska: 480 mm Certyfikat Sprawdzonego Bezpieczeństwa GS nadany przez TUV Rheinland Group Atest wytrzymałościowy zgodny z: EN1335, EN1022 |